## Slide 1
팀명 l Trustforge(37조)
신뢰 실행 환경을 활용한
스마트 컨트랙트 실행 보호 기술 개발
지도교수 l 권동현
참여학생 l 이준태, 이준혁, 위재준

## Slide 2
04
실험 로그 및 실행 결과
01
WaTZ 및 Hyperledger Fabric 소개
02
기존 Fabric 구조와 WaTZ 통합
03
체인코드 실행 흐름
05
연구 결과
06
향후 연구 방향
목차

## Slide 3
WaTZ 소개
CHAPTER 01
01
02
03
ARM TrustZone 기반의 TEE(Trusted Execution Environment) 실행 환경
WebAssembly(WASM) 코드 실행을 지원 → 경량·이식성 장점
안전하고 독립된 실행 공간 제공

## Slide 4
Hyperledger Fabric 소개
CHAPTER 01
01
02
03
Linux Foundation 산하 Hyperledger 프로젝트의 핵심 플랫폼
Permissioned(허가형) 블록체인 구조 → 기업형 활용에 최적화
체인코드(스마트컨트랙트)를 모듈화·확장성 있게 실행

## Slide 5
기존 Hyperledger Fabric 구조
CHAPTER 02
01
02
03
체인코드 실행은 프록시 → TA로 오프로드됨.
일부 구성요소는 Normal World에서 동작해 여전히 공격 표면 존재.
TEE 내부 실행으로 운영체제 공격으로부터 보호.

## Slide 6
WaTZ–TZ4Fabric 통합 구조
CHAPTER 02
01
02
03
WASM 체인코드의 get_state/put_state 요청은 Native 함수로 Proxy → Fabric 원장으로 전달.
Proxy가 WASM AOT 모듈을 전달하고 Wrapper_TA(TEE)에서 WaTZ 런타임으로 실행.
기존 Fabric 연동 방식 유지하면서 언어 이식성 확보 및 Secure World 내 보호 실행 제공.

## Slide 7
체인코드 실행 흐름
CHAPTER 03
  1. 클라이언트(peer)가 Invoke(function, args) 요청을 wrapper에게 전송
실행 흐름
  2. wrapper가 InvocationRequest를 만들어서 proxy에게 grpc 통신으로 전달
  3. Proxy가 TEE 세션을 생성, AOT/args로 RunWASM 호출,
  TA가 WaTZ 런타임으로 WASM 체인코드 실행 시작
  4.WASM 체인코드 로직대로 실행, 만약 get_state나 put_state의 요청 필요 시, Wrapper TA에 구현된 Native Function 호출
  5.Native 함수 호출 시, TA가 표시한 요청을 확인 후, proxy가 GET_STATE,PUT_STATE 요청을 wrapper에 grpc 통신으로 전송

## Slide 8
체인코드 실행 흐름
CHAPTER 03
  7. Wrapper가 DB에 접근해 결과를 준비해 proxy에게 결과 전달
실행 흐름
  8. Proxy가 받은 결과값을 다시 TA에게 전달하고 RESUM_WASM을 호출해 체인코드가 이어서 실행
  9. 위 과정을 반복하고 체인코드가 최종적으로 cc_return_response 호출해 TA가 INVOCATION_RESPONSE 생성
  10. Proxy -> InvocationResponse -> wrapper -> peer 순으로
  최종 결과 반환

## Slide 9
POINT
TEE 내부에서 WASM 체인코드 실행이 정상적으로 수행되며 GET/PUT 요청이 안정적으로 처리됨을 확인하였다.
Proxy 로그 결과
CHAPTER 04

## Slide 10
POINT
체인코드 실행 시 평균 약 166ms의 지연이 발생하여 초기화 오버헤드가 주요 병목임을 확인하였다.
Latency 측정 결과
CHAPTER 04

## Slide 11
POINT
Query, Create, Add 함수 모두 성공적으로 실행되어 Fabric 원장과 연동이 검증되었다.
Invoke 결과
CHAPTER 04

## Slide 12
GOAL
연구 결과
CHAPTER 05
기능적 타당성
GET/PUT 반복 호출에서도 정상 수행, 컨텍스트 유지 확인
호출당 약 3ms 오버헤드 (Native Function)
실행당 약 166ms 지연 (WAMR 런타임/모듈 초기화)
단순 체인코드에는 수용 가능하나,
누적 호출 시 실사용 지연 문제 발생 가능
의미
안정적 동작
Secure World(OP-TEE)에서 AOT 기반 WASM 체인코드 실행 및 원장 연동 성공
성능 관찰

## Slide 13
GOAL
향후 연구 방향
CHAPTER 06
체계적 최적화 필요
WAMR 런타임과 체인코드 모듈을 상주시켜 반복 호출 시 재사용
모듈 검증·링크를 호출 전 완료 → 즉시 실행 구조 적용
대부분 실행 경로를 Warm Start로 바꿔 초기화 지연을 근본적으로 억제
Warm Start 전환
런타임/모듈 재사용
실용 성능 확보 위해 초기화·호출 지연 최소화 필요
사전 로드, 링크